Министерство образования Республики Башкортостан

Краснохолмская средняя школа №2 Калтасинского района

Республики Башкортостан

Исследовательская работа

по экологии

Очистные сооружения с. краснохолмский

Работу выполнил: ученик 11А класса

Краснохолмской средней школы №2

Матвеев Илья

Руководитель: учитель биологии

Бутусова Е. В.

Краснохолмский-2008

Объект изучения:

БОС МУП «Кр. В. и Т.» (Биологические очистные сооружения МУП «Краснохолмский водоканал и теплосети)

Цель:

Знакомство с работой очистных сооружений с. Краснохолмский.

Задачи:

- Изучить состав очистных сооружений и принцип их работы.

- Изучить статистические данные химико-бактериологических анализов за период 2007 г.

- Сравнить эти данные с нормативами ПДС загрязняющих веществ в р. Киебак утвержденными Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Башкортостан.

- Сделать вывод о качестве работы очистных сооружений.

Очистные сооружения.

Численность населения с. Краснохолмский принято 9492 человек. Максимальный расход сточных вод составляет 2740,3 куб. м. /сут. В том числе от промпредприятий 486,5 куб. м. /сут. Сточные воды от поселка поступает в существующую канализационную насосную станцию и подается на реконструируемые очистные сооружения для полной биологической очистки с глубокой доочисткой и обеззараживанием.

После очистки сточные воды сбрасывают в р. Киебак.

В состав очистных сооружений входят:

- Напорные сети водопровода, регентопровода и хлоропровода из полиэтиленовых напорных труб ПНД 90 с и ПНД 20 т общей протяженностью 299 м.

- Напорно-самотечные сетки канализаций из стальных труб диаметром 80-300 мм. Общей протяженностью 424 м.

- Станции доочистки производительностью 2700 куб. м. /сут.

- Блок резервуаров чистой и грязной воды.

- Контактные резервуары.

Работа очистных сооружений.

Сточная вода поступает на станции (КНС №1, КНС №2).

Анализ сточных вод: степень прозрачности, реакция среды, взвешенные вещества и потеря при прокаливании. Растворенный кислород (очищенная вода), БХП 5, ХПК.

Решетки и дробилки.

1 раз в месяц анализируют отбросы в среднесуточной и посменной пробе. При наличии дробилок делают механический анализ отбросов по крупности после дробления. Анализ отбросов включает: влажность, гигроскопическая влажность, зольность, сортировку отбросов по составу, среднюю плотность.

Песколовки.

1 раз в месяц анализируют осадок из песколовок по следующей схеме: влажность, зольность, средняя плотность, содержание песка в осадке, рассев песка по фракциям.

Первичные отстойники.

Сточные воды анализируют 1 раз в декаду.

Уплотнители сброженного осадка.

Ежесуточно определяются взвешенные вещества в сливной воде, раз в декаду анализируют количество поступающего и уплотненного осадка, 2 раза в декаду – промывной воды. При этом на глубине 1,5-2 м. концентрация сухого вещества в надиловой жидкости должна быть не более 3 г. /л.

Аэротенки, вторичные отстойники.

Ежесуточно, непрерывно пробоотборником отбирают очищенную воду и анализируют посменно с определением взвешенных веществ, 1-2 раза в сутки контролируют содержание растворенного кислорода в единовременной пробе очищенной воды, 1 раз в сутки проводят определение активного ила в аэротенках, каналах, регенераторах. Периодически контролируют качество активного ила: дозу ила в объемных и массовых долях, иловый индекс и кривую скорость оседания, простейшие организмы, потребность в кислороде. 1 раз в месяц определяют: гигроскопическую влажность, зольность, общий азот, фосфор. Кроме того, 1 раз в месяц делают гельминтологический анализ.

Хлораторная.

При контроле, но не реже 1 раза в месяц, определяют хлоропоглощаемость очищенных сточных вод. Количество остаточного хлора определяется 4-5 раз в сутки.

Биологическая очистка сточных вод.

Биологическое окисление – широко применяемый на практике метод очистки сточных вод, позволяющих очистить их от многих органических примесей. Оно осуществляется сообществом бактерий, простейших, водорослей, грибов и т. д., связанных между собой в единый комплекс сложными взаимоотношениями. Главная роль в этом сообществе принадлежит бактериям, число которых варьирует от 10 до 10 клеток на 1 г. сухой биологической массы. Число видов может достигать от 5-10 до нескольких десятков и даже сотен. Такое разнообразие видов бактерий обусловлено наличием в очищаемой воде органических веществ различных классов.

Среди бактерий в очистных сооружениях существуют гетеротрофы и автотрофы, причем преимущественное развитие та или иная группа получает в зависимости от условий работы системы. Эти две группы бактерий различаются по своему отношению к источнику углеродного питания. Гетеротрофы используют в качестве источника углерода готовые органические вещества и перерабатывают их для получения энергии и биосинтеза клетки. Автотрофные организмы потребляют для синтеза клетки неорганический углерод, а энергию получают за счет фотосинтеза или хемосинтеза.

Механизм биологического окисления в аэробных условиях гетеротрофными бактериями можно представить следующей схемой:

органические вещества + О2  + N + P → микроорганизмы + CO2 + H2O +  биологически не окисляемые растворенные вещества.

Данная реакция показывает окисление исходных органических загрязнений сточных вод и образование новой биомассы. В очищенных сточных водах остаются биологически неокисляемые  вещества, преимущественно в растворенном состоянии, так как коллоидные и нерастворенные вещества удаляются методом сорбции.

Примером окисления автотрофами может быть процесс нитрификации:

55NH4+5CO2+76O2→C5H7NO2+54NO2+52H2O+109H+400NO2+5CO2+

+NH4+195O2+2H2O→C5H7NO2+400NO-+H

Показанные здесь реакции осуществляются внутри клетки, для чего необходимые элементы питания должны попадать в ее тело сквозь оболочку. Многие же исходные органические примеси, могут иметь слишком большие размеры частиц по сравнению с размерами клетки. Поэтому значительная роль в общем процессе окисления отводится протекающему вне клетки ферментативному гидролитическому расщеплению крупных молекул и частиц на более мелкие, соизмеримые с размерами клетки.

Биологическая очистка сточных вод осуществляется в аэротенках.

Схема работы аэротенка.

Сточная жидкость, отстоянная в первичном отстойнике, поступает в аэротенк и смешивается с активным илом. Эта смесь усиленно аэрируется воздухом на всем протяжении аэротенка. Это необходимо не только для обеспечения сооружения кислородом, но и для поддержания ила во взвешенном состоянии. Затем смесь поступает во вторичный отстойник, где происходит отделение ила от очищенной сточной воды. Осветленная жидкость поступает в обеззараживающую установку, а затем спускается в водоем. Ил после регенерации во вторичном отстойнике поступает снова в аэротенк и смешивается с вновь поступающей на очистку сточной жидкостью.

Активный ил обладает огромной адсорбционной способностью, так как у него очень развита удельная поверхность. Адсорбционная поверхность активного ила с течением времени уменьшается. Процесс восстановления ее происходит за счет жизнедеятельности микроорганизмов, заселяющих активный ил. Этот процесс называется регенерацией ила, которую осуществляют в самом аэротенке или во вторичном отстойнике, или в специальных резервуарах – регенераторах в условиях строгого аэробиоза. Однако, в процессе окисления загрязнений происходит увеличение биомассы, поэтому избыточную часть ила удаляют из вторичного отстойника и обрабатывают вместе с осадком из первичного отстойника.

В жидкости, очищаемой в аэротенках, происходит следующие изменения:

- Снижение концентрации загрязнений вследствие разбавления жидкостью, транспортирующей активный ил;

- Адсорбция загрязнений на активном иле, протекающая за первые 15-30 мин. (первая фаза окисления);

- Постепенное уменьшение органических веществ, растворенных в воде и адсорбированных на активном иле (вторая фаза окисления);

- Постепенное уменьшение азота, аммонийных солей и нитритов за счет окисления их в нитраты (третья фаза окисления) – процесс нитрификации.

Вторая и третья фазы окисления продолжаются несколько часов. Для успешной работы сооружения требуется, чтобы значение pH не выходило за пределы 6,8-8,5 и концентрация вредных  веществ в воде не превышала установленных норм.

Статистические данные химико-бактериологических анализов по Краснохолмской БОС МУП «КрВ. и Т» за 2007 год. Количество стоков за 2007 год (среднее) 32,2 т/м3.

| № | Показатели | Поступ. вода (мг/л) | Выход. вода (мг/л) | Сброс фактич. (г/час) | ПДС утвержд. (г/час) | Вода с В-500 | р. Киебак Н-500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура | 16º | 15º | - | - | 11º | 11º |
| 2 | pH | 7,81 | 7,42 | - | - | 7,86 | 7,84 |
| 3 | Сухой остаток | 601,87 | 433,17 | 19362,70 | 93040 | 401,50 | 424,00 |
| 4 | Взвешенные Вещества | 112,75 | 2,83 | 126,50 | 9304 | 2,60 | 2,73 |
| 5 | Раствор O2 | - | 8,44 | 377,27 | - | 8,30 | 8,42 |
| 6 | БПК 5 | 109,67 | 3,47 | 115,11 | - | 2,73 | 2,82 |
| 7 | БПК (полн.) | 196,40 | 6,61 | 295,47 | 279,12 | 3,81 | 4,10 |
| 8 | ХПК | 229,82 | 21,27 | 950,77 | 1395,6 | 23,60 | 24,60 |
| 9 | Железо | 0,38 | 0,18 | 8,05 | 9,304 | 0,12 | 0,14 |
| 10 | Нитрит-ионы | 0,22 | 0,78 | 34,87 | 7,44 | 0,08 | 0,11 |
| 11 | Нитрат-ионы | 1,99 | 51,58 | 2305,63 | 3171,6 | 1,60 | 1,90 |
| 12 | Азот аммон. | 34,64 | 0,64 | 29,95 | 46,52 | 0,17 | 0,19 |
| 13 | Хлориды | 216,46 | 190,40 | 8510,88 | 27912 | 60,57 | 70,51 |
| 14 | Фосфаты | 2,47 | 1,44 | 64,37 | 18,61 | 0,05 | 0,07 |
| 15 | Сульфаты | 64,66 | 52,86 | 2362,84 | 9304 | 42,17 | 42,37 |
| 16 | Нефтепродукт | 3,32 | <0,05 | <2,24 | 4,65 | <0,05 | <0,05 |
| 17 | Остаточный хлор | Составляет – 1,60 мг/л |
| 18 | СПАВ | 1,63 | 0,11 | 4,92 | 46,52 | <0,025 | 0,13 |

Выводы:

- Мощность очистных сооружений достаточна для того, чтобы очищать сточные воды, идущие из села;

- Очистка сточных вод осуществляется хорошо. Количество загрязняющих веществ в очищенной воде в пределах допустимой концентрации;

- Проблемой является:

- изношенность оборудования, которое постепенно, но с большим трудом заменяется;

- недостаток кадров; основу коллектива составляют женщины со стажем работы более 30 лет, притока молодых специалистов нет из-за низкой оплаты труда.

Для решения данных проблем необходимо:

- Пересмотреть сетку оплаты труда специалистов очистных сооружений;

- Найти источники финансирования для реконструкции системы очистки сточных вод;

- Привлечь средства массовой информации.

Организмы, обнаруженные при плохой и неудовлетворительной работе аэротенков

| Организм | Очищаемые сточные воды |
| --- | --- |
| Beggiatoa alba | От кожевенных заводов |
| Beggiatoa leptomitiformis | От кожевенных заводов |
| Flagellatae (бесцветные) | Бытовые |
| Amoeba limax | Бытовые и производственные |
| Pamphagus hyalinus | Бытовые |
| Paramaecium caudatum | Бытовые и производственные |
| Chilodon uncinatus | Бытовые |
| Vorticella alba | Бытовые |
| Vorticella microstoma | Бытовые и производственные |
| Lionotus lamella | Бытовые и производственные |
| Colpidium sp. | Бытовые и кожевенных заводов |
| Amphileptus sp. | От кожевенных заводов |
| Podophrya collini | Бытовые |
| Podophrya fixa | Бытовые |

Организмы, обнаруженные при хорошей работе аэротенка

при наличии обеих фаз нитрификации

| Организм | Очищаемые сточные воды |
| --- | --- |
| Arcella sp. | Производственные |
| Euglypha sp. | Производственные |
| Lionotus fasciola | Производственные |
| Lionotus fasciola | Бытовые |
| Spirostomum teres | Бытовые |
| Holophrya ovum | Бытовые |
| Euplotes patella | Бытовые |
| Euplotes charon | Бытовые |
| Euplotes sp. | Производственные |
| Coleps hirtus | Бытовые |
| Aspidisca lynceus | Бытовые |
| Aspidisca turrida | Производственные |
| Aspidisca turrida | Бытовые |
| Aspidisca costata | Бытовые |
| Carchesium polypinum | Бытовые |
| Opercularia coarctata | Бытовые |
| Rhabdostyla ovum | Бытовые |
| Urostyla weissei | Бытовые |
| Vorticella convallaria | Производственные |
| Epistylis plicatilis | Бытовые |
| Cyclidium lanuginosum | Бытовые |
| Cyclidium citrillus | Бытовые |
| Cyclidium glaucoma | Бытовые и производственные |
| Chilodonella coculuta | Бытовые |
| Lionotus lamella | Бытовые |
| Amphileptus claparedei | Производственные |
| Cinetochilum margaritaceum | Бытовые |
| Oxytricha fallax | Производственные и бытовые |

Использованная литература:

- Возник Р. Ф.. Химия воды и микробиология. – M.: Высшая школа, 1979.

- Учебно-исследовательская работа учащихся//Биология в школе. – 2000. - №8.